ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКАМИ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ    SH-0411vak

1.1.Пульт управления сушильной камерой представляет собой металлический короб с установленными внутри силовыми коммутационными устройствами и органами управления на передней панели.

1.2.Силовые коммутационные устройства пульта обеспечивают следующие функции:

- управление температурой внутри камеры и  на нагревателях

- контроль влажности древесины в 2 точках

- включение электропитания камеры через автомат защиты по току на 100А Мицубиси

- включение насосов камеры через пускатель на 63А

с автоматом защиты по току на 63 А

- включение нагревателей (тэнов) на  3 фазы с номинальным током до 40А через пускатели и 2 терморегулятора

- включение питания терморегуляторов, определителя/регулятора влажности или других дополнительных приборов.

2.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- корпус пульта управления с приборами по выбору Заказчика;

- комплект силовых коммутационных устройств:

- пускатели типа ПМА/ПМЕ на 25А

- автоматы токовой защиты на 63А и 100А

- передняя панель с клавишами управления пультом.

- датчики влажности древесины

3.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт управления сушильной камерой SH-0411 номер признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ".....".................2007г.

4.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу пульта в течение 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийное обслуживание производится на территории изготовителя - ЗАО "Научная электроника", г. Щелково Московской обл., ул.Браварская, 104. Тел. (095) 7644918.

Изготовитель не несет ответственности за качество и долговечность покупных силовых коммутационных устройств - пускателей и автоматов токовой защиты. Заказчик имеет право предоставить свои.

5.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1.Подключение пульта

Подключение питающих проводов (фаз) производится непосредственно к клеммам автомата защиты на 63А. Он располагается в окне на боковой стенке пульта, а автомат защиты вентилятора - внутри пульта под общей крышкой корпуса.

Силовые провода подаются через отверстия в дне пульта. Ноль сети подключается к болту заземления на дне корпуса пульта.

Подключение выходных проводов ТЭНов производится к клеммам пускателей на 25А, а проводов питания насоса -  к клеммам пускателя на 63 А, установленного после автоматического выключателя на 63А.

5.2.Включение и выключение коммутационных устройств пульта производится клавишами с подсветкой, расположенными на передней панели пульта. Для включения пульта вначале необходимо включить клавишу питания сети терморегулятора. При этом засветится цифровое табло терморегулятора.

5.3.После включения клавиш вентилятора и нагревателя управление силовым пускателем ТЭНов передается терморегулятору. Справа от табло терморегулятора расположена кнопка Режим переключения режима индикации "Уставка/ Измерение" и ручка регулирования уставки температуры.

До тех пор, пока измеренная температура будет ниже уставки, пускатель ТЭНов будет включен. Когда температура достигнет уставки, ТЭНы отключатся. После остывания ниже уставки - опять включатся и т.д.

5.4.Расположение и порядок работы дополнительных устройств и приборов согласуются в рабочем порядке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПУЛЬТА для вакуумной сушилки  ООО «Вакуум+»    www.vacuums.ru

Sh0411v0

1.Терморегулятор Sh0401 - 2шт (5м датчики ТСМ)    1700х2=3400=

2.Влагомер древесины Sh0453                                             1800=

+ 2 датч.х15м вилки                                                            700=

3.Входной автомат 80-100А Mitsubishi                                  1200=

4.Пускатели: ПМЛ2100- 2шт:   - ТЭН1, ТЭН2                           900=

ПМЕ 63А- 1шт:    - насос + автомат 63А           1400=

5.Корпус пульта с клавишами с подсветкой:

- "Сеть приборная пульта"    Габариты: 400х500х180мм       2900=

- "насос"

- "ТЭН 1"                   Дверца передней панели запирается на ключ

- "ТЭН 2"

- "циркулятор" - с колодкой на 220В

6.Контакты всех датчиков вывести на клеммную колодку под отвертку.

Белый провод - НОЛЬ сети.

Стоимость пульта в указанной комплектации            12300=руб

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПУЛЬТА для вакуумной сушилки

Sh0411v7  c функцией термообработки при 190град

1.Терморегулятор Sh0401 - 3шт (5м датчики, 350 град)                        1740*3=5220=

доплата за датчики ТСП -500град – 3шт х 240р                                              720=

2.Влагомер Sh0453 - 4 датч.х20м	3670=

3.Входной автомат 160А  Mitsubishi	1800=

4.Пускатели ПМЛ3100 40А - 4шт	- ТЭН1,2,3,4	3900=

ПМЛ2100 25А - 1шт	- насос+авт.25А	750=

5.Клавиши с подсветкой  - 6шт.:

- "Сеть приборная пульта"	Габариты: 400х500х220мм	2600=

- "ТЭН 1,2,3,4"	Ш   В   Г

- "насос" в отдельном окне

5.1. 2 колодки на 220В на 2 циркулятора с питанием от клав.СЕТЬ

6.Контакты всех датчиков вывести на клеммную колодку под отвертку.

7. Схему подключения c подписанными контактами на клавишах.

Белый провод - НОЛЬ сети.

Стоимость пульта в указанной комплектации -                            18660=руб

Срок поставки – 1 неделя после выходных.